## Slide 1: 컨베이어 벨트 청소 표준안전작업절차
표준안전작업절차 교육
잠금·표지로 끼임 사고를 막는 6단계와 작업중지 기준
문서번호
예: SOP-생산-012 (개정 0)
교육 일시
2026. 10. 00 (요일) 16:00
교육 대상
예: 포장 2라인 신규 배치자 3명
교육 구분
예: 작업내용 변경 시 교육
교육자
관리감독자 · 성명
정지 → 잠금 → 확인 → 작업
자물쇠는 건 사람만 풉니다
Notes: 표지: 작업명·문서번호·교육 일시·대상·교육자를 바꿔 쓰세요. 이 자료는 SafePlum 표준안전작업절차서(작성기·엑셀)의 내용을 화면으로 설명하기 위한 것입니다. 예시 작업(컨베이어 벨트 청소)은 사업장 작업으로 바꿔 쓰세요.

## Slide 2: 왜 이 절차를 지켜야 하나요
1. 이 작업의 위험
청소·정비 중 기계가 갑자기 움직이면 손이 롤러 사이로 말려 들어갑니다
그래서 청소 전에는 반드시 운전을 멈추고, 다른 사람이 켜지 못하게 잠급니다 (안전보건규칙 제92조)
끼임
롤러·벨트 사이에 손·옷이 말려 들어감
대책
운전 정지 + 잠금·표지
베임
덮개·프레임 모서리, 스크레이퍼 날
대책
장갑 착용, 손 대신 도구 사용
넘어짐
청소 물기·이물로 바닥이 미끄러움
대책
미끄럼 방지 안전화, 바로 치우기
우리 사업장 사례 예: 작년 2라인에서 롤러 이물 제거 중 손 끼임 아차사고 1건 — 사업장 사례로 바꿔 쓰세요
Notes: 실제 사고·아차사고 사례가 있으면 맨 아래 줄에 적고 이야기하세요. 근로자에게 '왜'를 먼저 설명하면 절차를 더 잘 지킵니다.

## Slide 3: 작업 개요와 필수 보호구
2. 작업 개요
작업명
컨베이어 벨트 청소
설비
포장 2라인 이송 컨베이어
장소
2공장 포장실
주기
매일 생산 종료 후
인원
2명 (청소 1 · 확인 1)
소요 시간
약 30분
필요 교육
잠금·표지 절차 교육 이수자
관리감독자
포장반장
필수 보호구
위생모·안전모
보안경
미끄럼 방지 안전화
내수 장갑
준비물 개인 자물쇠·꼬리표, 스크레이퍼, 고무 밀대, 손전등
Notes: 보호구는 실제로 착용한 모습을 보여 주며 설명하세요. 보호구 아이콘은 우클릭 → [그림 바꾸기]로 사업장 보호구 사진으로 바꿀 수 있습니다.

## Slide 4: 작업 전에 확인할 것
3. 작업 전 확인
작업 구역 정리, 통로 확보
보호구 상태 확인·착용
잠금장치·꼬리표 등 필요한 도구 준비
비상정지 스위치 위치·비상연락 방법 확인
함께 일하는 사람에게 작업 순서·핵심 위험 공유(TBM)
작업중지 기준 함께 확인
잠금·표지 4원칙
① 내 자물쇠는 내가 건다
② 꼬리표에 성명·시간을 쓴다
③ 열쇠는 내가 가지고 있는다
④ 건 사람만 푼다
Notes: 잠금·표지(LOTO)는 '다른 사람이 기계를 켜지 못하게 하는 조치'입니다(안전보건규칙 제92조제2항: 기동장치에 잠금장치를 하고 그 열쇠를 별도 관리하거나 표지판을 설치하는 등). 사업장 잠금 절차가 있으면 그 내용으로 바꾸세요.

## Slide 5: 작업 절차 ① — 멈추고 잠그기
4. 작업 절차
1
작업 전 회의·보호구 착용
위험
순서·위험을 모른 채 시작해 잠금을 빠뜨림
이렇게
TBM에서 청소 구간·담당·잠금 순서와 핵심 위험 공유, 보호구 착용 서로 확인
관리적
담당 전원
2
운전 정지·차단기 내림
위험
다른 사람이 운전 스위치를 켜 벨트가 움직임
이렇게
조작반 정지 버튼 → 해당 컨베이어 차단기 OFF (차단기 번호는 현장 표지로 확인)
공학적
담당 작업자
3
잠금·표지
위험
청소 중 누군가 차단기를 올려 손이 끼임
이렇게
차단기에 본인 자물쇠 + 꼬리표(성명·시간), 열쇠는 본인 보관 — 2명이면 각자 자물쇠
공학적
담당 작업자 각자
대책 구분 제거·대체 → 공학적(방호·연동·차단) → 관리적(절차·교육·표지) → 보호구 순으로 먼저 검토합니다
Notes: 사진은 우클릭 → [그림 바꾸기]로 실제 설비 사진으로 바꾸세요(크기·위치 유지). 가능하면 현장에서 실제로 시연하면서 설명합니다.

## Slide 6: 작업 절차 ② — 확인하고 청소하고 되돌리기
4. 작업 절차
4
정지 상태 확인(시험 기동)
위험
다른 차단기를 잠가 기계가 살아 있음, 관성 회전
이렇게
기동 버튼을 눌러 움직이지 않는지 확인 후 원위치, 벨트·롤러 완전 정지 확인
관리적
담당 확인자
5
덮개 열고 청소
위험
롤러 맞물림 부위 끼임, 모서리 베임, 물기에 미끄러짐
이렇게
손 대신 스크레이퍼·밀대, 맞물림 부위에 손 넣지 않음, 물기는 바로 제거
관리적
담당 작업자
6
복구·잠금 해제·시운전
위험
덮개 없이 가동, 사람이 남은 채 가동
이렇게
덮개·공구 확인 → 인원 철수 확인 → 건 사람이 해제 → 알리고 시운전, 비상정지 시험
공학적
담당 작업자·확인자
대책 구분 제거·대체 → 공학적(방호·연동·차단) → 관리적(절차·교육·표지) → 보호구 순으로 먼저 검토합니다
Notes: 사진은 우클릭 → [그림 바꾸기]로 실제 설비 사진으로 바꾸세요(크기·위치 유지). 가능하면 현장에서 실제로 시연하면서 설명합니다.

## Slide 7: 절대 하지 말 것
5. 금지 사항
운전 중인 벨트·롤러에 손이나 도구를 넣지 않는다
다른 사람의 자물쇠를 풀지 않는다
덮개나 연동장치를 뗀 채 운전하지 않는다
운전 중인 컨베이어 위로 넘어가지 않는다
Notes: 금지 사항은 짧고 분명하게. 각 항목이 왜 위험한지 한 문장씩 덧붙여 설명하세요(예: 덮개를 뗀 채 운전하면 회전부가 그대로 드러납니다).

## Slide 8: 이럴 때는 멈추고 보고합니다
6. 작업중지 기준
개인 자물쇠·꼬리표가 없을 때
잠근 차단기가 이 컨베이어 것인지 확인되지 않을 때
시험 기동에서 기계가 움직일 때
비상정지 스위치·덮개·연동장치가 고장 났을 때
확인자 없이 혼자 하게 될 때
멈춰도 됩니다
산업재해가 발생할 급박한 위험이 있으면 근로자는 작업을 중지하고 대피할 수 있습니다.
멈춘 뒤에는 바로 관리감독자에게 알리고, 관리감독자는 필요한 조치를 합니다.
산업안전보건법 제52조(근로자의 작업중지)
Notes: 작업중지 기준은 '이 상황이면 누구라도 멈춘다'는 약속입니다. 근로자가 멈췄을 때 탓하지 않는다는 것을 관리감독자가 직접 말해 주세요. 사업주는 급박한 위험이 있다고 믿을 만한 합리적인 이유로 작업을 중지·대피한 근로자에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 해서는 안 됩니다(법 제52조제4항).

## Slide 9: 작업이 끝나면 확인할 것
7. 작업 후 확인
공구·자재 회수
가져간 공구 수량을 세어 벨트 위에 남은 것이 없는지 확인
덮개·방호장치 복구
덮개·연동장치를 원래대로 체결한 뒤에만 잠금 해제
정리정돈
물기·이물 제거, 통로 확보
이상 보고
청소 중 발견한 설비 이상·불편 사항을 관리감독자에게 보고
관리감독자는 작업하는 모습을 가끔 직접 보고 절차서의 '현장 관찰·검토 기록'에 남깁니다. 절차와 실제가 다르면 절차가 현실적인지 먼저 보고, 고친 내용은 다시 교육합니다.
Notes: 시운전 전에 이 네 가지를 함께 확인하면 '덮개 없이 가동'과 '공구가 벨트에 말려 드는' 사고를 막을 수 있습니다.

## Slide 10: 이상·비상 시 이렇게
8. 비상 조치
멈춘다
가장 가까운 비상정지 스위치
알린다
큰 소리로 주변에 알림
보고한다
관리감독자 · 사내 비상연락
내선 ○○○
119
부상자는 무리하게 빼내지 말고
119 지시에 따름
비상정지 스위치 위치 예: 컨베이어 양 끝단·중간 조작반 3곳 — 사업장 위치로 바꿔 쓰세요
Notes: 비상정지 스위치 위치는 현장에서 직접 눌러 보게 하는 것이 가장 좋습니다(컨베이어 비상정지장치: 안전보건규칙 제192조). 사내 비상연락 번호를 꼭 바꿔 적으세요.

## Slide 11: 이해도 확인
9. 확인 질문
Q1
청소 전에 차단기에 무엇을 해야 하나요?
답: ____________
Q2
잠금은 누가 풀 수 있나요?
답: ____________
Q3
작업 중 끼임이 생기면 가장 먼저 무엇을 하나요?
답: ____________
Notes: 정답 — Q1. 본인 자물쇠 잠금 + 꼬리표 부착 / Q2. 자물쇠를 건 본인만 / Q3. 비상정지 스위치 → 주변에 알림. 틀린 사람은 그 자리에서 다시 설명하고, 교육 확인서의 '이해 확인' 칸에 '재교육'으로 표시하세요.

## Slide 12: 교육 확인과 이 자료 고쳐 쓰는 법
01
교육 확인 서명
교육이 끝나면 이해도 질문 결과와 참석자 서명을 남깁니다. SafePlum 표준안전작업절차서 작성기나 엑셀 양식의 '교육 확인 서명부'를 쓰세요.
02
작업 바꾸기
표지·개요·단계 장의 글자를 사업장 작업으로 바꿉니다. 단계가 더 있으면 '작업 절차' 장을 Ctrl+D로 복제하세요.
03
사진 넣기
단계 사진 칸을 우클릭 → [그림 바꾸기]로 실제 설비 사진을 넣습니다. 크기·위치는 그대로 유지됩니다.
04
절차서와 맞추기
이 자료의 내용은 표준안전작업절차서(문서)와 같아야 합니다. 절차서를 개정하면 이 자료도 함께 고치세요.
작성기 safeplum.com/tools/forms/sop — 예시 작업 고르기, 단계별 사진, 이해도 질문·서명까지 화면에서 작성하고 A4로 인쇄. 이 장은 교육 전에 지우세요.
Notes: 채용 시·작업내용 변경 시 교육 내용에는 '기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선', '작업 개시 전 점검', '사고 발생 시 긴급조치'가 들어 있습니다(산업안전보건법 시행규칙 별표 5). 교육시간·대상은 교육일지로 따로 기록하세요.